## Slide 1: 안전보건교육 교재
2026년 3월
[정리정돈과 재해예방 · 위험성평가]

## Slide 2: 오늘 교육 목표
정리정돈으로 사고 씨앗을 없애기
위험성평가로 위험을 ‘미리’ 낮추기
현장에서 바로 실천하기

## Slide 3: 정리정돈, 왜 중요할까?
안전은 정리정돈에서 시작합니다.
어지러움은 넘어짐·끼임·충돌로 연결
작업 전 1분 정리가 사고를 줄입니다.

## Slide 4: 정리 vs 정돈
정리: 필요한 것/불필요한 것 구분
정돈: 필요한 것을 쓰기 좋게 배치
불필요 물품은 즉시 폐기/반출

## Slide 5: 정리정돈 불량이 만드는 사고
정리정돈 불량 → 불안전한 상태
불안전한 상태 → 불안전한 행동
결과: 전도·낙하·화재 등 재해 발생

## Slide 6: 정리정돈의 효과
찾는 시간↓, 이동 동선↓, 낭비↓
통로 확보로 전도·충돌 위험↓
설비 오염 감소로 고장·트러블↓

## Slide 7: 통로 확보 기준
통로는 80cm 이상 폭 유지
통로 위/옆 자재·공구 적치 금지
기름·물·케이블은 즉시 정리

## Slide 8: 바닥 관리 핵심
오일·물기·결빙은 즉시 제거
요철·단차·개구부는 표시/덮개
미끄럼 주의 표지로 경고

## Slide 9: 자재 적치 요령
종류·용도별로 저장장소를 지정
무거운 것 아래, 가벼운 것 위
전도·붕괴 우려 시 높이 제한

## Slide 10: 쓰레기·분진·찌꺼기 관리
바닥의 먼지·찌꺼기는 사고 유발
가연성 분진 퇴적은 화재 위험
청소로 위험개소를 빨리 찾습니다

## Slide 11: 전기설비 주변 정리
충전부 근처 물건 방치 금지
분전반·제어반 내부에 공구 보관 금지
문어발 콘센트는 과열·화재 위험

## Slide 12: 수공구 정리정돈
맞는 공구를 사용(대용품 금지)
파손·마모 공구는 폐기/수리
사용 후 공구함에 제자리 보관

## Slide 13: 고소작업 정리정돈
발판 위 자재·공구 방치 금지
공구 낙하방지(끈/홀더) 적용
작업 후 잔재·덮개 복원 확인

## Slide 14: 재해사례: 전도(바닥 장애물)
바닥 각재를 밟고 넘어져 머리 충격 사망
예방 : 통로 확보 + 바닥 정리
안전모 턱끈까지 올바르게 착용

## Slide 15: 재해사례: 미끄러짐(오일/결빙)
오일·결빙 구간에서 전도 사망 사례
예방: 즉시 제거 + 표지 설치
미끄럼방지 장화/안전화 착용

## Slide 16: 위험성평가란?
유해·위험요인을 찾아 위험을 줄이는 과정
위험성: 발생 가능성 + 중대성의 정도
사업주가 주도하고 근로자가 참여합니다

## Slide 17: 위험성평가, 왜 해야 하나
산업안전보건법 제36조 의무 사항
감독·점검 시 실시 여부 필수 확인
형식 평가보다 ‘개선 실행’이 핵심

## Slide 18: 실시 시기(언제 하나요?)
최초: 사업장 성립/가동 후 1개월 내 착수
정기: 매년 결과 적정성 재검토
수시: 설비·작업 변경/재해 발생 시

## Slide 19: 역할과 책임
사업주: 방침·예산·조직 지원, 의지 표명
관리감독자: 위험요인 파악·대책 실행
근로자: 현장 위험 제보·대책 준수

## Slide 20: 절차 한눈에(5단계)
① 사전준비 ② 위험요인 파악
③ 위험성 결정 ④ 감소대책 실행
⑤ 공유·기록·재검토(지속 관리)

## Slide 21: 위험요인 파악 방법
현장 순회점검(사업주·관리자·근로자)
제안함/앱/포스트잇 등 상시 제보 창구
MSDS·재해사례·측정결과를 함께 활용

## Slide 22: 위험성 결정 방법
체크리스트(적정 O/X)로 빠르게 확인
상·중·하 3단계로 직관적 판단
필요 시 빈도×강도 방식으로 산출

## Slide 23: 감소대책 우선순위
법 기준 준수 → 제거/대체를 우선 고려
방호장치·인터록 등 공학적 대책 적용
관리적 대책(작업허가·교육) + 보호구

## Slide 24: 결과 공유와 기록
TBM(작업 전 안전점검회의)로 상시 공유
게시판·교육·SNS/앱으로 작업자 주지
평가내용·조치사항은 3년간 보존

## Slide 25: 오늘의 핵심 정리
정리정돈: 사고 원인을 눈앞에서 제거
위험성평가: 위험을 낮추는 실행 계획
우리 모두의 실천이 무재해를 만듭니다