## Slide 1: 안전보건교육 교재
[3대 사고유형 · 8대 위험요인 / 비상대비훈련]
2026년4월

## Slide 2: 교육 목적
현장에서 가장 많이 발생하는 사고를 정확히 안다.
작업 전 위험요인을 직접 확인하고 작업한다.
같은 사고가 반복되지 않도록 원인을 제거한다.
사고 발생 시 즉시 멈추고, 보고 / 대피한다.

## Slide 3: 산업재해 현실
2024년 사고사망자 827명 발생
사고는 줄지 않고 지속 반복
같은 원인의 사고가 계속 발생
▷대부분의 사고는 이미 알고
있는 위험에서 발생
자료 : 산업안전포털

## Slide 4: 3대 사고유형
사고 10건 중 약 5건은 추락∙끼임∙부딪힘.
이 3가지 사고만 관리해도 사고의 절반은 줄일 수 있음.
제조업은 설비와 관련된 끼임∙부딪힘 등의 사고 위험이 특히 높음.
자료 : 산업안전포털

## Slide 5: ‘추락' 이란?
고소작업, 작업발판, 개구부, 사다리 등에서 작업자가 떨어지는 사고.
사망으로 이어질 위험이 큰 사고임.

## Slide 6: 추락 원인
난간 없이 작업하다 발 헛디딤
안전대 안 걸고 작업하다 그대로 추락
개구부 덮개 없이 작업하다 빠짐

## Slide 7: 추락 예방
2m 이상 작업 시 안전대 미착용→ 작업금지
* 낮은 위치에서도 사망사고 발생 가능
개구부는 반드시 ‘덮개’ 고정 후 작업.
난간 및 발판 상태 확인 후 작업.

## Slide 8: ‘끼임' 이란?
기계, 컨베이어, 회전체 등에 신체 일부가 끼이거나
말려 들어가는 사고
정지하지 않은 상태에서 손 넣는 순간 사고 발생
사례 : 가동 중인 롤러 청소시 장갑이 말려 들어감

## Slide 9: 끼임 원인
방호장치 없이 가동 상태로 작업하다 끼임
정지 없이 청소∙점검 중 손 집어넣다 사고
전원 차단 없이 정비하다 재 가동으로 사고

## Slide 10: 끼임 예방
가동 중 청소∙점검 절대 금지
정비 시 전원 완전 차단(Lock-out) 후 작업
방호장치 상태를 확인하고 작업
이상 발견 시 작업하지 말고 즉시 보고

## Slide 11: 부딪힘 정의
지게차, 설비, 구조물 등에 작업자가 부딪히거나 충돌하는 사고.
주로 장비와 사람이 같은 공간에서 작업할 때 발생
사례 : 후진하는 지게차를 못보고 접근하다 충돌

## Slide 12: 부딪힘 원인
보행자 통로 없이 지게차와 혼재 작업하다 충돌
사각지대 확인 없이 이동하다 지게차와 충돌
지게차 이동 경로에 장애물로 시야 가려 사고 발생

## Slide 13: 부딪힘 예방
보행자 통로를 구분하고 이동
사각지대 진입 전 반드시 정지 후 확인
경광등 및 경보음 작동 상태를 확인
지게차 작업 시 신호수 없이 작업 금지

## Slide 14: 8대 위험요인
1. 비계 2. 지붕 3. 사다리 4. 고소작업대 5. 방호장치
6. LOTO 7. 혼재작업 8.충돌방지장치
“이 8가지만 관리해도 대부분 사고는 예방 가능＂

## Slide 16: 비계 작업 위험
비계는 구조 불안정, 발판 미 고정, 난간 미 설치
상태에서 작업 시 추락사고로 이어짐
이동 중 발판 이탈이나 비계 전도로 사망사고 발생
임의 해체, 과적, 불안정한 설치 상태에서 사고가 반복

## Slide 17: 지붕 작업 위험
지붕 가장자리, 채광창 등에서 작업 중 추락사고 발생.
밟으면 깨지는 구간이나 미끄러운 표면에서 중심을 잃고 떨어지는 사고가 많음.
기상 영향으로 사고 위험이 급격히 증가한다.

## Slide 18: 사다리 작업 위험
사다리는 고정 불량, 각도 불량, 미끄러짐으로 인해
전도 및 추락사고 발생.
상체를 과도하게 이동하거나 중심이 무너지면 바로 낙하로 이어짐.

## Slide 19: 고소작업대 위험
고소작업대는 작업대 이탈, 전도, 협착으로 인한
사고가 발생.
작업 중 중심 이동이나 충격으로 사고가 발생.

## Slide 20: 방호장치
회전체, 롤러, 체인 등에 신체가 끼이거나 말림.
방호장치가 없거나 해체된 상태에서 사고가 반복.
짧은 순간의 접촉으로도 중대재해로 이어짐.

## Slide 21: LOTO
전원/에너지 차단없이 정비, 청소시 사고 발생.
LOTO는 전기, 공압, 유압 등 모든 에너지원 차단 후 잠금과 표지를 통해 재가동을 방지하는 절차.
전원 차단 후에도 잔류에너지가 있는지 확인 필요.

## Slide 22: 혼재작업 위험
사람과 차량, 설비가 동시에 작업할 경우 충돌 및 협착사고가 발생.
시야 확보가 어려운 구간에서 사고 위험이 높음.
작업구역 미분리 상태에서 사고가 반복.
“사람과 장비가 섞이면 사고는 시간문제다.”

## Slide 23: 충돌방지장치
충돌방지장치가 없거나 작동하지 않으면 장비와
작업자 간 충돌사고 발생.
후진시 시야 미확보, 경보장치 미 작동 상태에서
사고 발생.
작업자가 장치 고장을 인지하지 못해 사고 발생.

## Slide 24: 현장 적용 기준 (8대위험요인)
모든 작업은 8대 위험요인 기준으로 사전 확인 후 진행.
고소작업, 혼재작업 여부를 확인하고 작업을 시작.
이상 발견 시 작업을 중지하고 보고 후 조치.

## Slide 25: 작업자 및 관리감독자 역할
작업자 : 위험요인 확인 후 작업, 이상 시 즉시 중지
관리감독자 : 작업 전 안전상태 확인 후 승인
정비자 : 전원 차단 및 재 가동 전 확인
혼재작업 시 신호수 및 구역 통제 실시

## Slide 26: 컨베이어 작업 체크
작업 전 방호장치 설치 상태 확인
점검·청소 시 반드시 LOTO 실시
가동 중 접근 금지 및 손 투입 금지
이상 소음·진동 발생 시 즉시 정지 후 확인

## Slide 27: 지게차 및 이동장비 작업체크
보행자 통로와 지게차 통로 구분 여부 확인
충돌방지장치(경광등·경보음) 작동 확인
후진 시 반드시 주변 확인 및 신호수 배치
혼재작업 구간은 속도 제한 및 출입 통제 실시

## Slide 28: 고소작업 체크
비계·사다리·고소작업대 안전상태 확인
안전대 체결 및 생명줄 설치 확인
발판 고정상태 및 추락방지시설 점검
기상상태 확인

## Slide 29: 전기 및 정비 작업체크
작업 전 반드시 전원 차단 및 LOTO 실시
잔류에너지 제거 및 무전압 상태 확인
절연장갑 등 보호구 착용 후 작업
재가동 전 주변 인원 및 설비 상태 재확인

## Slide 30: 용 접
가연물 제거
화재감시자 배치
소화기 확인
작업 후 잔불까지 꼭 확인

## Slide 31: 🚨 비상대비훈련
비상상황 대응 기본원칙
1. 사고 발생 시 즉시 작업 중지 2. 주변 인원 통제 3. 2차 사고 예방 우선 4. 즉시 보고

## Slide 32: 🚨 비상대비훈련
추락 사고 대응
1. 접근 전 위험요소 제거 2. 의식 확인 3. 불필요한 이동 금지 4. 신속 신고

## Slide 33: 🚨 비상대비훈련
끼임
1. 즉시 전원 차단 2. 설비 정지 후 구조 3. 강제 제거 금지 4. 재가동 금지

## Slide 34: 🚨 비상대비훈련
충돌
1. 장비 정지 2. 주변 통제 3. 부상자 확인 4. 2차 사고 방지

## Slide 35: 🚨 비상대비훈련
화재
1. 초기 진압 시도 2. 불가 시 즉시 대피 3. 119 신고 4. 주변 근로자 대피 유도

## Slide 36: 🚨 비상대비훈련
감전·질식
1. 전원 차단 후 접근 2. 보호대책 없이 진입 금지 3. 부도체 사용한 구조 4. 즉시 신고

## Slide 37: 오늘 작업 전 5가지 확인
방호장치 이상 없는지 확인한다
작업 통로 확보 상태 확인한다.
보호구 착용 상태 확인한다.
전원 차단 및 화재∙폭발 위험요인 확인한다.
비상 시 보고∙대피 방법 알고 작업한다.
“지금 바로 작업해도 안전합니까?”